## Slide 1: Vad är medlemsstaterna skyldiga att tillse när det gäller användning av maskiner?
De ska ansvar inom det egna landets gränser att befolkningens, husdjurs och egendoms hälsa och säkerhet med avseende på risker i samband med maskiner.

## Slide 2: En tillverkare har gjort en prototypmaskin som inte följer maskindirektiven helt. Får tillverkaren ställa ut maskinen på en mässa, i så fall under vilka premisser?
Ja, det får man. Man ska dock tillse att besökare förvissas genom t ex skyltar om att maskinen inte uppfyller direktivet och inte kan säljas i sitt nuvarande utförande.

## Slide 3: Får en medlemsstat (inom unionen) förhindra/förbjuda att en maskin som uppfyller direktivet släpps ut på den egna (landet) marknaden?
Nej. Medlemsstat får inte bestrida att godkända produkter släpps på den egna marknaden.
Artikel 4

## Slide 4: Ska man utgå från att en maskin som är CE märkt uppfyller maskindirektiven?
Ja, produkt som anbringats CE märkning ska betraktas uppfylla direktivet.
Artikel 5

## Slide 5: Vad ska medlemsstat primärt göra allra först om man upptäcker att en maskin (på marknaden) inte uppfyller maskindirektiven trots att den är CE märkt?
När maskin som anbringats CE märkning inte uppfyller direktivet ska medlemsstat vidta lämpliga åtgärder mot den som anbringat CE märkningen. Vidare ska medlemsstaten underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om förhållandet. Vidare kan medlemsstat, om maskin som inte uppfyller direktivet och är CE märkt, avlägsna maskinen från marknaden och förbjuda den.
Artikel 7

## Slide 6: En tillverkare har låtit tillverka en maskin som uppfyller maskindirektivet. Måste tillverkaren tillse att maskinen förses med CE-skylt?
Ja, CE märkning ska anbringas på maskinen.
Artikel 10

## Slide 7: Vem är enligt direktivet skyldig att bedöma ev. risker med en maskin när en maskin ska konstrueras/tillverkas?
Det åligger tillverkaren att bedöma de risker som kan föreligga för maskinen.
Bilaga I

## Slide 8: Vad menas med riskområde?
Riskområde. Varje område som kan innebära fara för utsatt persons hälsa eller säkerhet.
1

## Slide 9: I vilken ordning ska tillverkaren välja metoder för att en maskin ska bli så säker som möjlig att använda?
Risker ska så långt det är möjligt undanröjas genom konstruktionen. Därefter vidtas nödvändiga skyddsåtgärder för de risker som inte kan undanröjas. Därefter ska tillverkaren informera, utbilda, instruera samt tillhandahålla personlig skyddsutrustning som krävs.
1

## Slide 10: Om det uppstår signalfel på en logisk signal i ett styrsystem för en maskin, vad får då inte ske?
Om ett fel i logik inträffar får detta inte leda till farliga situationer.
1

## Slide 11: Får ett manöverdon (t ex en tryckknapp) placeras inom ett riskområde?
Nej, manöverdon får inte placeras inom riskområde. Dock tillåts don som nödstopp och programmeringsenheter för robotar.
1

## Slide 12: Måste en maskin förses med en stoppfunktion (t ex en stoppknapp)?
Ja, alla maskiner ska vara försedda med stoppfunktion som möjliggör att stoppa maskinen fullständigt.
1

## Slide 13: Måste en maskin vara utrustad med nödstopp?
Ja, alla maskiner ska vara försedda med nödstopp utom för maskiner där nödstopp inte skulle minska risken för fara samt handhållna maskiner.
1

## Slide 14: Antag att en maskin är i drift och kraftförsörjningen (spänning) faller bort så maskinen stannar. Efter några minuter återkommer så spänningen. Får maskinen då starta automatiskt/oväntat?
Nej den får inte starta om det kan leda till farliga situationer.
1

## Slide 15: Om det blir fel i styrkretsen på en maskin, får detta påverka maskinens skyddsanordningar?
Nej, absolut inte. Hela skyddsanordningen måste fungera felfritt även efter fel i en styrkrets.
1

## Slide 16: Får en maskin som bearbetar stålmaterial ”spruta” ut metallspånor utan något speciellt skydd?
Nej, utkastande föremål som kan ge upphov till risker ska förhindras (ett spånutsug kan i detta fall användas).
1

## Slide 17: Får ett fast skydd, för t ex en sågklinga, vara möjligt att öppna utan verktyg?
Nej, fasta skydd får endast kunna öppnas med hjälp av verktyg.
1

## Slide 18: Öppningsbart skydd typ A ska uppfylla vissa krav, vilka?
De ska så långt det är möjligt vara fästade vid maskinen då de är öppnade samt vara försedda med förregling som omöjliggör drift eller start av maskin som kan föranleda farlig situation. Förreglingen ska fungera så att maskinen endast kan köras då skyddet är stängt.
1

## Slide 19: Ska buller från maskin åtgärdas om det inte påverkar maskinens tekniska funktion?
Ja, buller ska elimineras så långt det är möjligt med hänsyn tagen till maskinens arbetssätt.
1

## Slide 20: Om en maskin har stora utrymmen nog så en människa får plats där. Hur ska då detta vara anordnat?
Om maskinen har så stora utrymmen ska utrymmet förses med anordning för att påkalla andras uppmärksamhet.
1

## Slide 21: Ska operatör kunna testa/kontrollera varningssignaler på en maskin?
Ja, operatören ska kunna kontrollera att varningssignalerna fungerar.
1

## Slide 22: Vilka uppgifter ska en maskin märkas med?
En maskin ska ha följande information: - tillverkarens namn och adress. - CE märkning. - serie- och typbeteckning. - tillverkningsår.
1

## Slide 23: En maskin tillverkad i Sverige har en bruksanvisning skriven på svenska. Maskinen säljs vidare till Tyskland. Måste bruksanvisningen översättas?
Ja, bruksanvisningen ska översättas (från originalet) till det språket dit maskinen ska säljas.
1

## Slide 24: Vilken är CE märkningens minimala storlek för normal märkning?
Minsta tillåtna storlek på CE märket är 5mm (höjd).
Bilaga III